## Slide 1
By Carlos Barrios · Docente
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA · ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA
Quick Pallet Maker: de la caja a la paleta
Software de cubicaje: configurar, calcular, leer el informe y diagnosticar errores antes de armar una sola paleta.
Sesión S3 · Corte 2
Unitarización y Embalaje de la Carga (732235)
Taller de software en sala de cómputo

## Slide 2
By Carlos Barrios · Docente
RETO DE APERTURA · 5 MIN
Un exportador de café en Santa Marta arma sus paletas a mano
400 × 300 × 250 mm
caja de café tostado, 12 kg
1200 × 1000 mm
paleta ISO (CHEP)
9 cajas
por capa, todas giradas igual
El cliente en Hamburgo paga el flete por paleta.
Cada caja que no cabe es flete pagado por aire.
En parejas, 3 minutos: dibujen la base de la paleta. ¿Se puede meter una caja más por capa sin que nada sobresalga del borde? Si sí, ¿cuántas cajas más lleva la paleta completa de 5 capas?
Pista: 1200 × 1000 = 1.200.000 mm² y cada caja ocupa 400 × 300 = 120.000 mm².

## Slide 3
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
3
Al terminar la sesión podrán
1
Configurar QPM en mm y kg y escoger el modo de cálculo correcto: caja a paleta, empaque primario a paleta o llenar caja estándar.
2
Interpretar el informe detallado: cajas por capa, capas, peso, altura total y eficiencia de la base.
3
Identificar el factor limitante de una paleta (área, altura o peso) y comprobarlo cambiando una restricción.
4
Diagnosticar el error «Una caja válida no pudo ser creada» y corregir la configuración.
5
Comparar el resultado del software con el patrón manual de la S2 para el producto de su equipo.

## Slide 4
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
4
¿Por qué usar un software de cubicaje?
QPM prueba cientos de patrones en segundos y respeta todas las restricciones al mismo tiempo.
Rapidez
Prueba patrones en columna, trabados y mixtos, con la caja girada en varias posiciones. A mano se prueban dos o tres.
Lo que tarda una tarde con lápiz, en 2 segundos.
Restricciones a la vez
Peso máximo, altura máxima, voladizo, posiciones permitidas de la caja y tamaño del camión o contenedor.
Evita paletas que el montacargas o el cliente rechazan.
Informe para todos
Planos por capa, cantidades, pesos, alturas y eficiencia. Sirve al cliente, al transportista y a la bodega.
El informe es la orden de trabajo del operario.
Hay otros programas con la misma lógica (Cape Pack, TOPS Pro, Pier2Peer 3D para contenedores). Lo que aprendan hoy les sirve en todos.

## Slide 5
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
5
Tres modos de cálculo: Archivo › Nueva hoja de datos
Escoger el modo es la primera decisión. Cada modo pide datos distintos y responde una pregunta distinta.
Modo | Ustedes dan | QPM responde | Úsenlo cuando… | Hoy
Caja a paleta | Medidas y peso de la caja | Cajas por capa, capas, peso y altura de la paleta | La caja ya existe y hay que paletizarla | Ej. 1, 2 y 6
Empaque primario a paleta | Medidas del EP y cuántos van por caja | La caja óptima y la paleta con esa caja | Hay que diseñar o cambiar la caja | Ej. 3
Llenar cajas estándar | El EP y una caja que ya tiene la bodega | Cuántos EP caben en esa caja y la paleta | La bodega trabaja con cajas fijas | Ej. 4
EP = empaque primario: la unidad que va dentro de la caja (bolsa, frasco, blíster). Si el EP es muy pequeño, armen un «pack» de varias unidades para que QPM calcule más rápido.

## Slide 6
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
6
La ventana de datos de entrada, bloque por bloque
Datos de Entrada - Sin Título
Inf. de Empaque Primario
1
Inf. de Empaque Primario
Forma, medidas, peso y posiciones verticales permitidas
Información de las cajas
2
Información de las cajas
EP por caja, construcción, corrugado y restricciones
Cajas Std.
3
Cajas Std.
Diseñar caja nueva o llenar una caja estándar (Tipo)
Dimensiones paleta
4
Dimensiones paleta
CHEP 1200x1000, EUR 1200x800 o una creada por ustedes
Propiedades de la carga
5
Propiedades de la carga
Dimensiones mín./máx. y peso máximo de la carga
Al terminar: Herramientas › Recalcular · Ventana › Informe detallado

## Slide 7
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
7
Restricciones de la caja: el filtro que más errores causa
Cuando QPM diseña una caja, solo acepta las que cumplen TODAS estas condiciones a la vez.
Lo que se configura
Dimensiones externas: mínimo y máximo de largo, ancho y alto (por defecto 50 a 600 mm).
Relaciones de forma: Largo/Ancho 1–3 · Largo/Alto 0,5–3 · Alto/Ancho 0,5–3. Evitan cajas «tabla» o «chimenea».
Corrugado: el grosor se suma a la medida interna. Corrugado B: 6,35 × 6,35 × 12,7 mm.
Peso máximo de caja: en Herramientas › Opciones › Restricciones de las cajas.
Verificación a mano
12 bolsas de café de 180 × 110 × 60 mm en 2 × 2 × 3:
Interna: 360 × 220 × 180 mm
Externa: 366 × 226 × 193 mm (+6,35 / +6,35 / +12,7)
L/A = 366 ÷ 226 = 1,62 ✓
L/H = 366 ÷ 193 = 1,90 ✓
H/A = 193 ÷ 226 = 0,85 ✓
Las 12 en una columna (186 × 116 × 733 mm): el alto pasa de 600 mm ✕

## Slide 8
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
8
El factor limitante: ¿qué detiene la paleta?
Siempre hay una restricción que se agota primero. Encontrarla es saber dónde se puede mejorar.
1
Área de la base
Las cajas ya no caben en la superficie de la paleta sin voladizo.
Se mejora con otro patrón (trabado o mixto) o con otra paleta.
2
Altura máxima
Ya no cabe otra capa: 1345 mm de carga + 145 mm de paleta ≈ 1,5 m.
Ej. 1: 1345 ÷ 250 = 5,38 → 5 capas.
3
Peso máximo
La carga llega a 1500 kg antes de llenar la altura.
Ej. 2: por altura 13 capas de baldosas, pero 65 × 30 kg = 1950 kg: no pasa.
Prueba de oro: aflojen la restricción que creen que limita y recalculen. Si el total sube, era esa. Si no cambia, el límite está en otra parte.

## Slide 9
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
9
Ejemplo resuelto: la caja de café del reto
A mano, en columnas: 9 por capa
Sobra una franja de 1200 × 100 mm: 90 % del área.
QPM, patrón mixto: 10 por capa
Una fila girada y dos filas normales: 100 % del área.
Resultado QPM
10 cajas × 5 capas
= 50 cajas (antes 45)
Carga: 50 × 12 = 600 kg
Con paleta: 630 kg
Altura: 5 × 250 + 145 = 1395 mm
Factor limitante: altura
+11 % de cajas por paleta con la misma caja.

## Slide 10
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
10
Leer el informe detallado: qué copiar a la hoja del taller
Ventana › Informe detallado. Todo resultado se reporta con su unidad.
1
Cajas por capa y capas
Definen el patrón. Comparen con su cálculo manual.
2
Cajas (o EP) por paleta
El número que usa el área comercial y la bodega.
3
Peso bruto
Carga + paleta. Compárenlo con el montacargas y el límite del cliente.
4
Altura total
Carga + paleta. Define si cabe en el rack, el camión o el contenedor.
5
Eficiencia de la base
% del área de la paleta ocupada por las cajas.
6
Dimensiones de la caja
En modo diseño: la caja externa propuesta y cómo van los EP adentro.
En la lista de soluciones (arriba a la derecha) QPM muestra varias alternativas: escojan la de más unidades que cumpla todo.

## Slide 11
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
11
«Una caja válida no pudo ser creada»: cómo diagnosticarlo
QPM no encontró ninguna caja que cumpla todas las restricciones. No es un fallo del programa: es la configuración.
Muy pocos EP por caja
6 empaques de 1,6 mm de grosor dan una caja de unos 22 mm de alto: no llega al mínimo de 50 mm y rompe las relaciones.
→ Suban EP/Caja (≈ 30 o más) o revisen el dato del EP.
La caja estándar se sale de un límite
Caja NB de 605 mm de largo con Longitud externa máxima en 600 mm.
→ Suban el máximo a 610 mm o más.
El Tipo no coincide
Se pide Tipo NP pero la caja de la tabla es NB. QPM no encuentra cajas de ese tipo.
→ Escojan el mismo Tipo de la tabla de cajas estándar.
El peso de caja o de carga no alcanza
Peso máximo de caja muy bajo para el EP.
→ Revisen Herramientas › Opciones.
Regla: cambien una cosa a la vez y recalculen. Así saben cuál era la causa.

## Slide 12
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
12
Taller por equipos · 40 minutos
logilab-sena.netlify.app/logistica/s3-taller-qpm/
1
Caja a paleta
Básico
2
¿Qué limita la paleta?
Básico
3
QPM diseña la caja
Intermedio
4
Llenar caja estándar
Intermedio
5
Diagnóstico del error
Intermedio
6
Su producto en QPM
Reto
En clase: 1 a 4 · Trabajo independiente: 5 y 6
Jefe de carga
Lee los datos en voz alta y verifica lo que se digita en QPM.
Calculista
Opera QPM y diligencia la hoja del equipo en LogiLab.
Operarios
Hacen el cálculo manual y comprueban las relaciones y los pesos.

## Slide 13
By Carlos Barrios · Docente
CIERRE · TICKET DE SALIDA
Respondan solos, en la pestaña Ticket de salida
1
¿En qué se diferencian los modos «Caja a paleta», «Empaque primario a paleta» y «Llenar cajas standard»?
2
En el ejercicio de su producto, ¿cuál fue el factor limitante y en qué dato del informe lo vieron?
3
Si QPM muestra «Una caja válida no pudo ser creada», ¿qué tres cosas revisarían primero?

## Slide 14
Unitarización y Embalaje de la Carga · 732235 · Corte 2 · S3
By Carlos Barrios · Docente
14
Trabajo independiente · antes de la próxima sesión (≈ 3 h)
1
Terminar el taller
Ejercicios 5 y 6 en LogiLab. El Calculista reenvía la hoja completa: el envío nuevo reemplaza al anterior.
2
Informe de su producto
Guarden el informe detallado de QPM del ejercicio 6 (PDF o captura). Es insumo de la Entrega E1.
3
Brecha manual vs. software
Escriban media página: ¿en qué casos el cálculo manual basta y en cuáles conviene el software?
4
Prepararse para contenedores
La próxima sesión pasamos de la paleta al contenedor de 20' y 40'. Repasen medidas internas de un contenedor dry.
Referencia: Quick Pallet Maker, manual de usuario (menú Ayuda del programa) · Guía curricular GD-G-13, ítem 2.2.1