## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA · ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA
Equipos de manutención
Transpaletas, apiladores y grúa pórtico: elegir el equipo según el peso, la altura y la distancia
Sesión S2 · Corte 2 Unitarización y Embalaje de la Carga (732235)
Teoría breve + práctica en el laboratorio
Notes: Bienvenida. Hoy la sesión tiene dos partes: 25 minutos de teoría (diapositivas 2 a 12) y 40 minutos de laboratorio por estaciones. Pida que tengan a mano la ficha E0 de su producto: la necesitan para calcular el peso de su unidad de carga.

## Slide 2
RETO DE APERTURA · 5 MIN
Llega un camión al muelle de una bodega en la Zona Franca de Barranquilla
20
pallets de baldosas
1.225 kg
cada pallet
4 m
altura del rack
En la bodega hay: 2 transpaletas manuales
2 apiladores manuales
1 grúa pórtico
En parejas, 3 minutos: ¿con qué equipo descargan el camión, con cuál llevan los pallets 40 m hasta los racks y con cuál los suben a 4 m? ¿Alguno de los equipos disponibles no sirve? ¿Por qué?
Notes: Anote las respuestas en el tablero sin corregir todavía. La respuesta completa aparece en la diapositiva 12 (ejemplo resuelto): la transpaleta sí mueve 1.225 kg en horizontal; un apilador manual típico de 1.000 kg no puede con ese pallet; para el rack a 4 m se necesita un montacargas, que se estudia en la S3. La grúa pórtico no es para trasladar pallets 40 m por una bodega.

## Slide 3: Al terminar la sesión podrán
1
Distinguir los equipos de manutención por el movimiento que hacen: horizontal, vertical o de izaje.
2
Leer la placa de capacidad y verificar si un equipo puede mover su unidad de carga.
3
Inspeccionar y operar una transpaleta y un apilador con una lista preoperacional y las reglas de seguridad.
4
Seleccionar el equipo para cada movimiento de su producto: insumo de la Entrega E1.
Notes: Conecte con el producto integrador: la matriz de selección de equipos que hacen hoy en el laboratorio es la base de la Entrega E1 (Selección y verificación de equipos), que se entrega en la S4. GD-G-13, ítem 2.1.1.

## Slide 4: Manutención: mover la carga dentro de la bodega
Se clasifica por el movimiento que hace el equipo. Cada movimiento tiene un límite de peso, de altura o de distancia.
Horizontal
Lleva el pallet a ras del piso. Despega la carga unos centímetros.
Equipos
Transpaleta manual
Transpaleta eléctrica
Dónde se usa
Recepción, traslado, cargue a camión con rampa
Vertical
Eleva el pallet para ubicarlo en estantería o rack.
Equipos
Apilador manual o eléctrico
Montacargas (S3)
Dónde se usa
Almacenamiento en altura, cargue de camiones
Izaje
Suspende la carga desde arriba con eslingas o ganchos.
Equipos
Grúa pórtico
Polipasto, puente grúa
Dónde se usa
Cargas sin pallet, piezas pesadas o irregulares
Notes: Pregunte: ¿qué movimiento hace el equipo que vieron en el reto? Recalque que la grúa pórtico del laboratorio se usa hoy solo con el docente presente. Norma de referencia para equipos de propulsión manual: ISO 3691-5 (carretillas de manutención de propulsión peatonal).

## Slide 5: Transpaleta manual: el equipo del movimiento horizontal
1
2
3
4
5
Vista lateral (esquema)
1
Timón y manija Dirige el equipo; la manija trae la palanca de mando: subir, neutro y bajar.
2
Bomba hidráulica Al bombear con el timón, las horquillas suben.
3
Horquillas Entran por debajo del pallet; suelen medir cerca de 1.150 mm de largo.
4
Ruedas de dirección Giran con el timón.
5
Rodillos de carga Van en la punta de las horquillas y apoyan el pallet.
Capacidad típica: 2.000 a 2.500 kg. Eleva solo unos centímetros: no apila. El dato que manda es el de su placa.
Notes: Muestre el equipo real si la clase es en el laboratorio. Errores comunes: entrar con las horquillas a medias (el pallet se apoya en el travesaño y se rompe), girar bruscamente con carga, dejar la transpaleta con las horquillas arriba en un pasillo. La palanca en neutro permite bombear el timón sin subir la carga.

## Slide 6: Apilador manual: el equipo del movimiento vertical liviano
1
2
3
4
5
6
1
Mástil y cadenas. Guían la subida del tablero porta-horquillas.
2
Tablero porta-horquillas. Sube por el mástil con la carga.
3
Horquillas. Llevan el pallet; la carga debe ir pegada al tablero.
4
Bomba hidráulica de pie o manual. Cada bombeo sube la carga unos centímetros.
5
Timón y válvula de descenso. La válvula controla la bajada: siempre despacio.
6
Freno de estacionamiento. Se pone antes de elevar.
Capacidad típica: cerca de 1.000 kg y elevación de 1,6 a 3 m según el modelo. Pesos y alturas reales: los de su placa.
Notes: Diferencia clave con la transpaleta: el apilador eleva para ubicar en altura, pero su capacidad es menor y baja con la altura y con el centro de carga. Nunca se eleva con el equipo en movimiento ni se camina con la carga arriba. Nadie se para debajo de las horquillas.

## Slide 7: ¿Cuál equipo para cuál movimiento?
Criterio | Transpaleta manual | Apilador manual | Montacargas (S3) | Grúa pórtico
Movimiento | Horizontal | Vertical liviano | Horizontal y vertical | Izaje desde arriba
Capacidad típica* | 2.000–2.500 kg | ≈ 1.000 kg | 1.500–5.000 kg o más | La de su placa
Altura | Solo despega | 1,6–3 m | Hasta 6 m o más | La de su estructura
Distancia | Corta, piso liso | Muy corta | Media | Dentro de su área
Usarlo para | Recibir, trasladar, cargar camión con rampa | Estantería baja con carga liviana | Racks altos, cargas pesadas, patio | Piezas sin pallet o irregulares
* Valores orientativos de equipos comunes en bodega. La capacidad que vale es la que dice la placa de cada equipo.
Notes: Use esta tabla para cerrar parcialmente el reto: la transpaleta mueve el pallet de 1.225 kg en horizontal; el apilador manual no. El montacargas se estudia en la S3 con el cálculo de capacidad real según el centro de carga.

## Slide 8: La placa de capacidad: lo primero que se lee
PLACA DE CAPACIDAD · EJEMPLO
Capacidad nominal (Q)
1.000 kg
1
Centro de carga (c)
500 mm
2
Altura máxima de elevación (h)
1.600 mm
3
Peso propio del equipo
250 kg
Capacidad nominal El peso máximo que puede levantar… pero solo en las condiciones de 2 y 3.
Centro de carga Distancia del tablero de las horquillas al centro de gravedad de la carga. Si la carga es más larga o va mal apoyada, el centro se aleja y la capacidad real baja.
Altura máxima Hasta dónde garantiza esa capacidad. Más arriba, menos estabilidad.
Regla del laboratorio: peso de mi unidad de carga ≤ capacidad de la placa. Si no, ese equipo no la mueve.
Notes: La placa del ejemplo es ilustrativa. En el laboratorio cada equipo copia la placa real de la transpaleta y del apilador. El cálculo de capacidad real cuando el centro de carga cambia se hace en la S3 (montacargas). Aquí basta la idea: más lejos el centro de carga, menos capacidad.

## Slide 9: Por dónde entra el equipo: depende del pallet
Europalet 1200 × 800
Vista superior
ISO / Americano 1200 × 1000
Vista superior
Pallet plástico
Vista superior
Transpaleta: solo por los lados cortos (800 mm). Por los lados largos las tablas de la base bloquean las ruedas. El montacargas sí entra por los 4 lados.
Suele admitir entrada por los 4 lados, pero verifique la base: si tiene tablas inferiores en todo el perímetro, la transpaleta queda limitada.
Depende del diseño: con patas (anidable) entra por los 4 lados; con patines o base perimetral, no siempre. Revíselo antes de entrar.
entra la transpaleta
no entra (solo horquillas de montacargas)
Notes: En la Estación 4 del laboratorio comparan un pallet de madera y uno plástico: miden, buscan la marca NIMF-15 (logo IPPC, código de país, código del productor y tratamiento HT o MB) y anotan por cuántos lados pudo entrar la transpaleta en la Estación 1. El pallet plástico no requiere NIMF-15.

## Slide 10: Inspección preoperacional: 2 minutos antes de mover
✓
Ruedas y rodillos Sin daños ni plásticos, flejes o cuerdas enredadas.
✓
Horquillas Rectas, sin fisuras ni deformaciones.
✓
Sistema hidráulico Sin fugas de aceite; sube y baja con normalidad.
✓
Mandos Palanca de subir, neutro y bajar; válvula de descenso del apilador.
✓
Mástil y cadenas Solo apilador: sin daños, tensión pareja.
✓
Freno y placa Freno del apilador funciona; placa de capacidad legible.
Si un punto falla: el equipo no se usa, se marca y se reporta. En la hoja de laboratorio cada punto se registra como OK, Falla o N/A.
Notes: Esta lista es la misma de la hoja de laboratorio en LogiLab. La inspección preoperacional hace parte del SG-SST (Decreto 1072 de 2015): el operador verifica el equipo antes de cada turno.

## Slide 11: Reglas del laboratorio
1
EPP completo
Botas de seguridad, chaleco reflectivo y guantes.
2
Nadie bajo la carga
Ni horquillas elevadas ni carga suspendida de la grúa.
3
No se suben personas
Los equipos mueven carga, no gente.
4
Carga centrada y pegada
Horquillas a fondo; la carga contra el tablero.
5
Horquillas abajo
Al estacionar y al dejar el equipo.
6
El Vigía SST manda
Puede detener cualquier maniobra con la señal de parada.
Referencias: ISO 3691-5 (equipos de propulsión manual) · ISO 11228-2 (empujar y arrastrar cargas) · Decreto 1072 de 2015 (SG-SST)
Notes: Lea las reglas en voz alta y pida a los Vigías SST que levanten la mano: ellos tienen autoridad para detener una maniobra. La grúa pórtico solo opera con el docente presente; si la eslinga no tiene etiqueta de capacidad visible, no se hace izaje.

## Slide 12: Ejemplo resuelto: el pallet de baldosas del reto
PESO DE LA UNIDAD DE CARGA
40 cajas × 30 kg + 25 kg del pallet
= 1.225 kg
✓
Transpaleta manual · placa 2.000 kg 1.225 ≤ 2.000 → SÍ la mueve Sirve para descargar y trasladar los 40 m.
✕
Apilador manual · placa 1.000 kg 1.225 > 1.000 → NO la eleva No sirve, aunque el rack fuera bajo.
✕
Rack a 4 m Ni transpaleta ni apilador manual Se necesita montacargas: lo vemos en la S3.
En el laboratorio harán lo mismo con su producto: unidades por pallet × peso por unidad + peso del pallet, y lo comparan con la placa real de cada equipo.
Datos del ejemplo: 40 cajas de 30 kg; placas de ejemplo. Use siempre la placa del equipo real.
Notes: Cálculo verificado: 40 × 30 = 1.200 kg + 25 kg = 1.225 kg. Vuelva al tablero del reto y cierre: la grúa pórtico tampoco es la respuesta para trasladar 40 m por la bodega. Aclare que la caja de baldosas de 30 kg es un supuesto del ejemplo; cada equipo usa los datos de su ficha E0.

## Slide 13: El ejercicio de hoy: cada equipo opera su pedido
Usen el producto que escogieron en la S0. Calculen la unidad de carga y muevan el pedido por las 4 estaciones.
Producto | Pedido | Unidad (mm) | Peso unidad | Pallet | Por capa × capas | Ruta
Café verde (sacos 70 kg) | 320 sacos | 600×400×250 mm | 70 kg | ISO 1200 × 1000 | 5 × 3 | Santa Marta → Hamburgo
Banano (cajas 18,14 kg) | 1.000 cajas | 500×400×240 mm | 18,14 kg | ISO 1200 × 1000 | 6 × 8 | Santa Marta → Amberes
Aguacate Hass (cajas 4 kg) | 3.000 cajas | 400×300×90 mm | 4 kg | Europalet 1200 × 800 | 8 × 20 | Cartagena → Róterdam
Baldosas cerámicas (cajas 30 kg) | 820 cajas | 600×400×100 mm | 30 kg | ISO 1200 × 1000 | 5 × 8 | Barranquilla → Miami
Aceite de palma (tambores 200 L) | 90 tambores | 585×585×880 mm | 196 kg | Pallet 1200 × 1200 | 4 × 1 | Barranquilla → Róterdam
Confitería (cajas) | 1.100 cajas | 400×300×250 mm | 8 kg | Europalet 1200 × 800 | 8 × 6 | Cartagena → Colón
Sal de Manaure (sacos 50 kg) | 450 sacos | 600×400×150 mm | 50 kg | ISO 1200 × 1000 | 5 × 4 | Puerto Brisa → Kingston
Pallet vacío: 25 kg (1200 × 1200: 30 kg), 144 mm de alto. Los datos completos y la condición especial de cada producto aparecen en la hoja del celular.
Notes: Cada equipo calcula: unidades por pallet, peso de un pallet completo, alto, número de pallets (redondeando hacia arriba), unidades del último pallet, peso total del pedido, viajes y tiempo de recepción con 2 transpaletas, eslinga mínima y volumen de un pallet. Las respuestas esperadas están en el solucionario del ejercicio; el panel del docente las revisa solo.

## Slide 14: Laboratorio: 4 estaciones, 10 minutos cada una
1
Recepción · Transpaleta manual Inspección, placa, por cuántos lados entra, circuito con giro y tiempo.
2
Almacenamiento · Apilador manual Inspección, placa (capacidad, centro de carga, altura), elevar un pallet.
3
Izaje · Grúa pórtico Con el docente: eslinga y su etiqueta, señales de mano, izar 30 cm y bajar.
4
Mesa técnica · Pallets Medir madera y plástico, leer NIMF-15 y llenar la matriz de su producto.
Rotación: 2 equipos por estación. Roles: Jefe de Bodega dirige, Calculista registra, Operador y Vigía SST opera y vigila.
Hoja de laboratorio en el celular
logilab-sena.netlify.app › S2 Laboratorio de manutención
Sin señal: hoja impresa o envío por WhatsApp desde la misma página.
Notes: Montaje: Estación 1 con 2 transpaletas y 2 pallets; Estación 2 con 2 apiladores y 4 pallets; Estación 3 con la grúa y 1 pallet; Estación 4 con 1 pallet de madera y 1 plástico (queda 1 pallet de repuesto). Con 7 equipos por grupo: 2 equipos por estación, rotación cada 10 minutos con alarma. Usted permanece en la Estación 3 mientras haya izaje.

## Slide 15
TICKET DE SALIDA · INDIVIDUAL
1
¿Qué diferencia una transpaleta de un apilador? Da un ejemplo de cuándo usarías cada uno.
2
¿Qué tres datos trae la placa de capacidad y por qué importa el centro de carga?
3
¿Qué riesgo observaste hoy en el laboratorio y cómo lo controlarías?
TAREA PARA LA S4 · ENTREGA E1
Por equipo: pasen a limpio la matriz de selección de su producto, con la verificación de capacidad de cada equipo y el cálculo del peso de la unidad de carga.
Individual: busquen la ficha técnica de un montacargas contrabalanceado y copien su placa (capacidad, centro de carga, altura). La usamos en la S3.
Notes: El ticket se envía desde la pestaña Ticket de salida de la misma página. La hoja de laboratorio la envía el Calculista de cada equipo. Califique luego en la pestaña Docente con la misma clave de la selección de carga.